## Slide 1: Проект CanSat команды «Granum»
елютин к., журавлёва и., Хрисанова а.
Куратор: прокопьев в.

## Slide 2: Цель проекта
Целью нашего проекта является создание аппарата для отработки некоторых компонентов, необходимых для изучения возможности выращивания растений на удалённых планетах.
Задачи основной программы | Задачи дополнительной программы
Обеспечение плавного спуска и посадки | Измерение относительной влажности воздуха
Измерение давления, ускорения и температуры | Измерение параметров почвы (электрическое сопротивление, твердость и температура)
Передача собранных данных по радиоканалу | Измерение параметров освещенности
 | Доставка семян
 | Сохранение телеметрии на SD карту
 | Определение координат аппарата по GPS

## Slide 3: Конструкция аппарата

## Slide 4
Здесь будет супер крутой макет аппарата

## Slide 6: Этапы полёта
Старт
Отделение от ракеты
Выпуск парашюта и выкидывание стержней
Спуск и передача данных
Посадка и передача данных

## Slide 7: Моделирование движения стержней-зондов в почве
Сопротивление почвы смятию стержнями аналогично силе упругости и рассчитывается по формуле:
Через закон сохранения энергии возможно выразить глубину погружения стержней аппарата от скорости спуска и твердости почвы:

## Slide 8: Моделирование движения стержней-зондов в почве
V (м/c)
Q (Н/м3)
Определение оптимальной скорости
спуска
xmax=15 см
xmax=5 см
Пределы возможной твердости
почвы изменяются
от 10 Н/см3 (вспаханное поле)
до 50 Н/см3 (грунтовая дорога)
Скорость спуска аппарата заданная регламентом сореванования – от 5 до 11 м/c

## Slide 9: Моделирование движения стержней-зондов в почве
Движение тела под действием пружины описывается формулой:
X(t)=
v(t)=
a(t)= -
Из графика функций видно, что ускорение не превышает 140g и длится не более 10 мс, что является приемлемыми значениями для конструкции.

## Slide 10: Отсек парашюта

## Slide 11: Технические характеристики.
Задачи парашюта:
Сориентировать аппарат перпендикулярно к поверхности земли.
Обеспечить скорость приземления аппарата 8м/с при массе 0.35кг.
Vh=68.4см3
Где: R= 3,3 см
h=2см

## Slide 12: Аэродинамический расчет парашюта
S 0.07.
Где:
m= 350г
g= 9.81м/с2
p= 1.2 кг/м3
Cx= 1.3
V= 8м/с
D=0.3м.
Где: S=0.07
Расчет площади парашюта
Расчет диаметра купола парашюта

## Slide 13
H1
H2
D1
Схема парашюта
D11=3см
H1= 0.17м
H2=2H2= 0.34м
Купол: парашютная ткань.
Стропы: тонкие капроновые нити.
Параметры:

## Slide 14: Отсек дополнительной электроники

## Slide 15: Компоненты дополнительной программы
Компонент | Название | Пределы | Точность | Интерфейс
Акселерометр | ADXL | ±200g, три оси | ±50mg | SPI/I2C до 1600 Hz
Влажности и температуры | DHT22 | 0-100% -40-80°с | ±2% ±0,5°c | 1-wire
Освещенности | TSL2561 | 0.1-40,000 lux | ±10% | I2C
Цифровой потенциометр | x9c104 | 100кОм | ±20% | I2C
Внешний АЦП | ADS1115 | 5V | ±55 мкВ | I2C
Компонент | Энергия (Дж)
Atmega128 | 1026
DHT22 | 81
TSL2561 | 64
MPX4100 | 81
x9c104 | 42
DS18B20 | 378
HC12 | 1080
ADS1115 | 6
74HC4051 | 
ADXL | 5.2
SM-S2309B | 
STM32 | 7128
HPA17A | 162
Энергопотребление

## Slide 16: Система измерения электрического сопротивления почвы

## Slide 17: Блок переключения стержня

## Slide 18: Биологический отсек

## Slide 19
Здесь находятся семена
Конструкция биологического отсека

## Slide 20: Наземная обработка полученных данных
Используя показания акселерометра и метод двойного интегрирования мы можем определить глубину погружения стержней-зондов в почву. На основании этих данных мы можем судить о ее твердости
На основании полученных данных о твердости, электропроводности и температуре мы можем получить представление о составе почвы и ее свойствах (теплопроводности), следовательно о пригодности к прорастанию семян.
На основании данных атмосферы, полученных во время спуска, можем судить о наличии газов, необходимых для жизни растений

## Slide 21: Наземная обработка полученных данных
Для определения удельного сопротивления почвы мы используем формулу Дуайта:
R = ,

## Slide 22: Масса аппарата и бюджет

## Slide 23: Аварийные ситуации
Аварийные ситуации | Последствия | Меры предосторожности
1.Не раскроется парашют | Аппарат разобьется. | Правильная укладка парашюта в отсек
2.Отказ отдельных элементов электроники: а) Микропроцессор | Полная потеря управления над аппаратом и связи с ним. | Нет
б) Датчики | Потеря данных, собираемых во время полета и приземления. | Нет
в) Исполнительные устройства | Частичная потеря управления над аппаратом. | Резервирование исполнительных органов
3.Падение: а) В водоем | Потеря данных, собираемых после посадки. | Нет
б) На камень | Возможна поломка выдвижных стержней. | Нет
в) В лес | Возможность застрять в ветках деревьев. | Пережигание нитей парашюта (появляется возможность падения)

## Slide 24: Заключение
Подводя итоги, хочется отметить, что наш проект полностью соответствует предоставленным требованиям, а то есть заданной массе и стоимости аппарата. И более того, по нашим расчетам, мы полностью сможем проделать заданные научные задачи. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что большинство условий нами были учтены, и вероятность успешного исхода будущего запуска достаточно высока.