## Slide 1: Проект CanSat команды «Granum»
Екимиани д., елютин к., журавлёва и., немирова к., Хрисанова а.
Куратор: прокопьев в.

## Slide 2: Цель проекта
Целью нашего проекта является создание аппарата для отработки некоторых компонентов, необходимых для изучения возможности выращивания растений на удалённых планетах.
Задачи основной программы | Задачи дополнительной программы
Обеспечение плавного спуска и посадки | Измерение параметров атмосферы (влажность и содержание CО2 и О2)
Измерение давления и температуры | Измерение параметров почвы (электрическое сопротивление, твердость и температура)
 | Измерение параметров освещенности на поверхности
 | Доставка семян и бактерий

## Slide 3
Отсек парашюта
Отсек основной элсектроники
Биологический отсек
Каркасные стержни
Выкидные стержни
Отсеки дополнительной электроники
Термисторы(внутри стержней)
Конструкция аппарата

## Slide 4
Конструкция аппарата
Механизм выбрасывания стержня-зонда

## Slide 5: Этапы полёта
Старт
Отделение от ракеты
Выпуск парашюта и выкидывание стержней
Спуск и передача данных
Посадка и передача данных

## Slide 6: Моделирование движения стержней-зондов в почве
Сопротивление почвы смятию стержнями аналогично силе упругости и рассчитывается по формуле:
Через закон сохранения энергии возможно выразить глубину погружения стержней аппарата от скорости спуска и твердости почвы:

## Slide 7: Моделирование движения стержней-зондов в почве
V (м/c)
Q (Н/м3)
Определение оптимальной скорости
спуска
xmax=15 см
xmax=5 см
Пределы возможной твердости
почвы изменяются
от 10 Н/см3 (вспаханное поле)
до 50 Н/см3 (грунтовая дорога)
Скорость спуска аппарата заданная регламентом сореванования – от 5 до 11 м/c

## Slide 8: Моделирование движения стержней-зондов в почве
Движение тела под действием пружины описывается формулой:
X(t)=
v(t)=
a(t)= -
Из графика функций видно, что ускорение не превышает 140g и длится не более 10 мс, что является приемлемыми значениями для конструкции.

## Slide 9: Расчет парашюта
Задачи парашюта:
Сориентировать аппарат перпендикулярно к поверхности земли.
Обеспечить скорость приземления аппарата 8м/с при массе 0.35кг.
Vh=68.4см3.
Где: R= 3,3 см
h=2см

## Slide 10: Аэродинамический расчет парашюта
S 0.07.
Где:
m= 350г
g= 9.81м/с2
p= 1.2 кг/м3
Cx= 1.3
V= 8м/с
D=0.3м.
Где: S=0.07
Расчет площади парашюта
Расчет диаметра купола парашюта

## Slide 11
H1
H2
D1
Схема парашюта
D1=3см
H1= 0.17м
H2=2H2= 0.34м
Купол: парашютная ткань.
Стропы: тонкие капроновые нити.
Параметры:

## Slide 12
Здесь находятся семена и бактерии в гранулах
Конструкция биологического отсека

## Slide 13: Система измерения электрического сопротивления почвы
К измерительной
цепи

## Slide 14: Блок переключения стержня

## Slide 15: Датчики
Датчик | Название | Пределы | Точность | Интерфейс
Акселерометр | ADXL375 | ±200g, три оси | ±50mg | SPI/IIC до 1600 Hz
Влажности и температуры | DHT22 | 0-100% -40-80°с | ±2% ±0,5°c | 1-wire
Кислорода | SK 25F | 0-30%O2 | ±1% | Аналоговый
Углекислого газа | CDM4161a | 400-4000 ppm | ±20% | Аналоговый
Компонент | Ток
Atmega128 | 50mA
DHT22 | 1.5mA
CDM4161A | 100mA
MPX5100 | 10mA
ADXL375 | 1mA
DS18B20 | 5mA
RXQ3-443 | 30mA
 | 197,5mA

## Slide 16: Накопление собранных данных
Опасность потери самых интересных – полученных после посадки
данных из-за помех
Для нейтрализации этой опасности на аппарате предусмотен накопитель собираемых данных на основе флеш-памяти.

## Slide 17: Наземная обработка полученных данных
Используя показания акселерометра и метод двойного интегрирования мы можем определить глубину погружения стержней-зондов в почву. На основании этих данных мы можем судить о ее твердости
На основании полученных данных о твердости, электропроводности и температуре мы можем получить представление о составе почвы и ее свойствах (теплопроводности), следовательно о пригодности к прорастанию семян.
На основании данных атмосферы, полученных во время спуска, можем судить о наличии газов, необходимых для жизни растений.

## Slide 18: Наземная обработка полученных данных
Для определения удельного сопротивления почвы мы используем формулу Дуайта:
R = ,

## Slide 19: Масса аппарата
Наименование | Масса, г | Количество | Итого, г
Акселерометр (ADXL375) | 0.30 | 1.00 | 1.00
microSD с держателем | 3.00 | 1.00 | 3.00
Платы стандартного конструктора | 43.00 | 1.00 | 43.00
Термистор | 1.00 | 3.00 | 3.00
Датчик кислорода (25F) | 7.00 | 1.00 | 7.00
Модуль измерения количества CO2(CDM4161a) | 6.00 | 1.00 | 6.00
Датчик влажности и температуры(DHT22) | 9.00 | 1.00 | 9.00
Парашютная система | 15.00 | 1.00 | 15.00
Батарея | 15.00 | 3.00 | 45.00
Семена (1 см^3) | 0.39 | 68.40 | 25.00
Механизм рассыпания семян | 8.06 | 1.00 | 8.06
Зонд (h=200mm,r_o=3, r_i=2mm) | 6.14 | 3.00 | 18.42
Итог: |  |  | 183.48
Остается на корпус |  |  | 166.52

## Slide 20: Аварийные ситуации
Аварийные ситуации | Последствия | Меры предосторожности
1.Не раскроется парашют | Аппарат разобьется. | Правильная укладка парашюта в отсек
2.Отказ отдельных элементов электроники: а) Микропроцессор | Полная потеря управления над аппаратом и связи с ним. | Нет
б) Датчики | Потеря данных, собираемых во время полета и приземления. | Нет
в) Исполнительные устройства | Частичная потеря управления над аппаратом. | Резервирование исполнительных органов
3.Падение: а) В водоем | Потеря данных, собираемых после посадки. | Нет
б) На камень | Возможна поломка выдвижных стержней. | Нет
в) В лес | Возможность застрять в ветках деревьев. | Пережигание нитей парашюта (появляется возможность падения)

## Slide 21: Заключение
Подводя итоги, хочется отметить, что наш проект полностью соответствует предоставленным требованиям, а то есть заданной массе и стоимости аппарата. И более того, по нашим расчетам, мы полностью сможем проделать заданные научные задачи. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что большинство условий нами были учтены, и вероятность успешного исхода будущего запуска достаточно высока.

## Slide 22: Спасибо за внимание!