## Slide 1: Проект “Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)” Команда “GRANUM”
Участники: елютин к., журавлёва и., Хрисанова а.
Куратор: прокопьев в.

## Slide 2: Цель проекта
Целью проекта является создание аппарата для отработки некоторых компонентов, необходимых для изучения возможности выращивания растений на удалённых планетах.
Задачи основной программы | Задачи дополнительной программы
Обеспечение плавного спуска и посадки | Измерение параметров почвы (электрическое сопротивление, твердость и температура)
Измерение давления, ускорения и температуры | Измерение относительной влажности воздуха
Передача собранных данных по радиоканалу | Измерение параметров освещенности
 | Доставка семян
 | Сохранение телеметрии на SD карту
 | Определение координат аппарата по GPS

## Slide 3: Модель аппарата
Отсек парашюта
Основной отсек
Отсек транспортировки семян
Зондирующие стержни

## Slide 4: Этапы полёта
Старт
Отделение от ракеты
Выпуск парашюта и выкидывание стержней
Спуск и передача данных
Посадка и передача данных

## Slide 6: Исследования почвы
Задействованные приборы
Наименование | Модель | Назначение
Дополнительный акселерометр | ADXL375 | Более точное измерение ускорения
Дополнительный микроконтроллер | STM32F103C8T2 | Хранения измерений дополнительного акселерометра
Термисторы (3 шт.) | NTC 10k | Измерение температуры почвы
Аналоговый мультиплексор (3 шт.) | 74hc4051 | Элемент блока переключения измерительных стержней
Цифровой потенциометр | x9c104 | Элемент блока переключения измерительных стержней
Парашют | --- | Обеспечение необходимой скорости спуска

## Slide 7: Общая схема измерительного моста
Сопротивления R1 и R2 известны
Сопротивление R3 переменное
Стержни подключаются к точкам 1 и 2
Между точками 3 и 4 измеряется напряжение

## Slide 8
Схема измерительного моста
Цифровой потенциометр
Аналоговые мультиплексоры

## Slide 9: Исследование электрического сопротивления почвы
Тут нужна формула по которой вычисляется сопротивление
При необходимости разнести на несколько слайдов
Можно упомянуть удельное сопротивление и формулу Дуайта
Для определения удельного сопротивления почвы мы используем формулу Дуайта:
R = ,
ПЕРЕСЧИТАТЬ!

## Slide 10: Исследование твердости почвы
График ускорения действующего на аппарат по оси Z в процессе посадки

## Slide 11: Исследование твердости почвы
При помощи двойного интегрирования
Из ускорения, действующего на аппарат, можно
получить его перемещение во время вхождения в почву, а так же среднюю силу, с которой аппарат воздействовал на почву.
Соотношения средней силы давления аппарата на почву и вытесненного им объема (вычисляемого из глубины погружения) является характеристикой её твердости и измеряется в Н/см3

## Slide 12: Исследование твердости почвы
Для расчета парашюта необходимо определить скорость спуска, которая обеспечила бы оптимальное внедрение стержней в широком диапазоне твердости почвы.
Сопротивление почвы смятию стержнями аналогично силе упругости и рассчитывается по формуле:
Через закон сохранения энергии возможно выразить глубину погружения стержней аппарата от скорости спуска и твердости почвы:
ПЕРЕСЧИТАТЬ!

## Slide 13: Исследование твердости почвы
V (м/c)
Q (Н/м3)
Определение оптимальной скорости спуска
xmax=15 см
xmax=5 см
Пределы возможной твердости
почвы изменяются
от 10 Н/см3 (вспаханное поле)
до 50 Н/см3 (грунтовая дорога)
Скорость спуска аппарата заданная регламентом сореванования – от 5 до 11 м/c
Выбираем скорость 8 м/c. При этой скорости достигается внедрение в самую твердую почву > 5 см и < 15 см в самую мягкую
ПЕРЕСЧИТАТЬ!

## Slide 14: Исследование твердости почвы
Vh=68.4см3
Где: R=3,3 см; h=2см
S 0.07
Где: V= 8м/с; m= 350г
D=0.3м.
Где: S=0.07
D1=3см
H1= 0.17м
H2=2H2= 0.34м
H1
H2
D1
Расчет парашюта

## Slide 15: Исследование параметров атмосферы
Задействованные приборы
Наименование | Модель
Датчик освещенности (3 шт. ) | TSL2561
Датчик влажности и температуры | DHT22

## Slide 16: Доставка и высадка семян
Задействованные приборы
Наименование | Модель
Отсек для семян | ----
Крышка отсека
Барабан
Сервомашинка
Кожух

## Slide 17: Принцип работы отсека для семян
!!!!АНИМАЦИЯ!!!! !!!!РАБОТЫ!!!!

## Slide 18: Накопление собранных данных
Опасность потери самых интересных –
полученных после посадки данных из-за помех
Для нейтрализации этой опасности на аппарате предусмотен накопитель собираемых данных на основе флеш-памяти.

## Slide 19: Компоненты дополнительной программы
Компонент | Название | Пределы | Точность | Интерфейс
Акселерометр | ADXL | ±200g, три оси | ±50mg | SPI/I2C до 1600 Hz
Влажности и температуры | DHT22 | 0-100% -40/+80°с | ±2% ±0,5°c | 1-wire
Освещенности | TSL2561 | 0.1-40,000 lux | ±10% | I2C
Термисторы | NTC | -40 /+85°с | ±5% | 
Цифровой потенциометр | x9c104 | 100кОм | ±20% | I2C
Внешний АЦП | ADS1115 | 5V | ±55 мкВ | I2C
Компонент | Энергия (Дж)
Atmega128 | 1026
DHT22 | 81
TSL2561 | 64
MPX4100 | 81
x9c104 | 42
DS18B20 | 378
HC12 | 1080
ADS1115 | 6
74HC4051 | 64.8
ADXL | 5.2
SM-S2309B | 
STM32 | 7128
HPA17A | 162
Энергопотребление
на 3 часа
Емкость одного аккумулятора 3000 мАч
Выходное напряжение: 3.6 В

## Slide 20: Масса аппарата и бюджет (элементы электроники)
Компонент | Модель | Масса, г | Размеры, мм | Стоимость, руб.
Датчик освещенности(3 шт.) | TSL2561 |  | 19 x 16.5 | 2392.5
Цифровой потенциометр | x9c104 |  | 25 x 25 | 138
Аналоговый мультиплексор (3 шт. ) | 74hc4051 |  | 55 x 35 | 550
Дополнительный АЦП(2 шт.) | ADS1115 |  | 50 x 15 | 366
Акселерометр | ADXL375Z |  |  | 3185
Датчик влажности | DHT22 |  | 25 x 10 | 588
Сервопривод | SM-S2309B |  | 10 x 30 x 35 | 602
Второй контроллер | STM32F103C8T2 |  | 55 x 25 | 313
Аккумулятор(2 шт.) | NCR18650GA | 96 | 65.1 x 18.35 | 850
Термисторы(3 шт.) | NTC 10k | 3 | ∅2 | 
Регулятор питания | RCR4001 | 5.4 | 36 x 28 x 4.6 | 660
GPS модуль | Ublox NEO-7M-000 |  | 45 x 67.5 | 1080
Пьезоэлемент | HPA17A |  | ∅10 | 90
 |  | Итого: |  | 10814.5

## Slide 21: Масса аппарата и бюджет (элементы конструкции)
Компонент | Масса, г | Стоимость, руб.
Измерительные стержни |  | 
Корпус аппарата |  | 
Семена |  | 
Ключ-выключатель |  | 160
 | Итого: | 

## Slide 22: Работа над ошибками
Прошлогодние ошибки | Последствия | Что мы можем сделать в этом году?
1. Нарушение графика работ | Сборка аппарата в спешке | Строгое следование графику
2. Отсутствие защитного корпуса аппарата | Запутывание строп парашюта за выступающие части конструкции | Корпус, напечатанный на 3D принтере
3. Плохо проработанная система выпуска парашюта | Неконтролируемое падение аппарата | Уделить больше внимания системе спасения

## Slide 23
Система спасения играет важную роль в создании атмосферного зонда
Работа над ошибками

## Slide 24: Заключение
Подводя итоги, хочется отметить, что наш проект полностью соответствует предоставленным требованиям, а то есть заданной массе и стоимости аппарата. И более того, по нашим расчетам, мы полностью сможем проделать заданные научные задачи. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что большинство условий нами были учтены, и вероятность успешного исхода будущего запуска достаточно высока