## Slide 1: Проект “Воздушно-инженерная школа (CanSat в России)” Команда “GRANUM”
Участники: елютин к., журавлёва и., Хрисанова а.
Куратор: прокопьев в.

## Slide 2: Цель проекта
Целью проекта является создание аппарата для отработки некоторых компонентов, необходимых для изучения возможности выращивания растений на удалённых планетах.
Задачи основной программы | Задачи дополнительной программы
Обеспечение плавного спуска и посадки | Измерение параметров почвы (электрическое сопротивление, твердость и температура)
Измерение давления, ускорения и температуры | Измерение относительной влажности воздуха
Передача собранных данных по радиоканалу | Измерение параметров освещенности
 | Доставка семян
 | Сохранение телеметрии на SD карту
 | Определение координат аппарата по GPS

## Slide 3: Цель проекта
Отсек транспортировки семян
Основной отсек
Отсек парашюта
Зондирующие стержни

## Slide 4: Модель аппарата

## Slide 5: Схема взаимодействия электронных компонентов аппарата

## Slide 6: 2. Этапы полёта
Старт
Отделение от ракеты
Выпуск парашюта и выкидывание стержней
Спуск и передача данных
Посадка и передача данных

## Slide 7
2. Этапы полёта

## Slide 8: 3. Исследования почвы
Задействованные приборы
Наименование | Модель | Назначение
Дополнительный акселерометр | ADXL375 | Более точное измерение ускорения
Дополнительный микроконтроллер | STM32F103C8T2 | Хранения измерений дополнительного акселерометра
Термисторы (3 шт.) | NTC 10k | Измерение температуры почвы
Аналоговый мультиплексор (2 шт.) | 74hc4051 | Элемент блока переключения измерительных стержней
Цифровой потенциометр | MCP42100 | Элемент блока переключения измерительных стержней
Парашют | --- | Обеспечение необходимой скорости спуска

## Slide 9: 3.1 Общая схема измерительного моста
Сопротивления R1 и R2 известны
Сопротивление R3 переменное
Стержни подключаются к точкам 1 и 2
Между точками 3 и 4 измеряется напряжение

## Slide 10
3.2 Схема измерительного моста
Цифровой потенциометр
Аналоговые мультиплексоры
на дифференциальные пины МК

## Slide 11: 3.3 Исследование электрического сопротивления почвы
  U = * Rx,
  Где U – разница напряжений между точками 3 и 4, R1, R2, R3 – известные сопротивления, Rx – сопротивление между точками 1 и 2, 5 – напряжение питания

## Slide 12: 3.3 Исследование электрического сопротивления почвы
Для определения удельного сопротивления почвы мы используем формулу Дуайта:
R = ,
Где R – измеренное сопротивление, – удельное сопротивление, L – длина стержней, r - радиус

## Slide 13: 3.4 Исследование твердости почвы
График зависимости силы сопротивления почвы в зависимости от глубины погружения стержня
Твердомер для почвы

## Slide 14: Эксперимент с массово-габаритным макетом аппарата

## Slide 15: 3.4 Исследование твердости почвы
График ускорения действующего на аппарат по оси Z в процессе посадки

## Slide 16: 3.5 Исследование твердости почвы
Соотношения средней силы давления аппарата на почву и вытесненного им объема (вычисляемого из глубины погружения) является характеристикой её твердости и измеряется в Н/см3
q = 14.8 Н/см^3

## Slide 17: 3.5 Исследование твердости почвы
Для расчета парашюта необходимо определить скорость спуска, которая обеспечила бы оптимальное внедрение стержней в широком диапазоне твердости почвы.
Сопротивление почвы смятию стержнями аналогично силе упругости и рассчитывается по формуле:
q – коэффициент объемного смятия, r – радиус стержней, x – глубина внедрения
Работа этой силы вычисляется по формуле работы силы упругости
Через закон сохранения энергии возможно выразить глубину погружения стержней аппарата от скорости спуска и твердости почвы:

## Slide 18: 3.5 Исследование твердости почвы
V (м/c)
Q (Н/м3)
Определение оптимальной скорости спуска
xmax=15 см
xmin=5 см
Пределы возможной твердости
почвы изменяются
от 10 Н/см3 (вспаханное поле)
до 50 Н/см3 (грунтовая дорога)
Скорость спуска аппарата заданная регламентом сореванования – от 5 до 11 м/c
Выбираем скорость 8 м/c. При этой скорости достигается внедрение в самую твердую почву > 5 см и < 15 см в самую мягкую

## Slide 19: 3.5.1 Расчет парашюта
V h =>
V = 68.4см3,
где R=3,3см; h=2см
S =>
S = 0.1013
где V = 8м/с; m= 0.35кг; Cx = 0.9;
p = 1.2кг/м3
D =>
D = 0.36м,
где S = 0.1013
D = 3.6см
H1 = 17см
H2=2H1= 34см
H1
H2
D
220мм

## Slide 20
3.5.1 Отсек парашюта

## Slide 21: 4. Исследование параметров атмосферы
Задействованные приборы
Наименование | Модель
Датчик освещенности (3 шт. ) | TSL2561
Датчик влажности и температуры | DHT22

## Slide 22: 5. Доставка и высадка семян
Задействованные приборы
Наименование | Модель
Отсек для семян | ----
Сервопривод | SM-S2309B
Крышка отсека
Барабан
Сервомашинка
Кожух

## Slide 23: 5.1 Принцип работы отсека для семян

## Slide 24: 6. Накопление собранных данных
Опасность потери самых интересных –
полученных после посадки данных из-за помех
Для нейтрализации этой опасности на аппарате предусмотен накопитель собираемых данных на основе флеш-памяти.

## Slide 25: 7. Модуль GPS
Для облегчения поисково-спасательных работ мы ставим на аппарат модуль GPS

## Slide 26: Компоненты дополнительной программы
Компонент | Название | Пределы | Точность | Интерфейс
Акселерометр | ADXL | ±200g, три оси | ±50mg | SPI/I2C
Влажности и температуры | DHT22 | 0-100% -40/+80°с | ±2% ±0,5°c | 1-wire
Освещенности | TSL2561 | 0.1-40,000 lux | ±10% | I2C
Термисторы | NTC | -40 /+85°с | ±5% | 
Цифровой потенциометр | MCP42100 | 100кОм | ±20% | I2C
Внешний АЦП | ADS1115 | 5V | ±55 мкВ | I2C
Энергопотребление
на 3 часа
Емкость одного аккумулятора 3000 мАч
Выходное напряжение: 3.6 В
Компонент | Энергия (Дж)
ATmega128 | 1026
HC-12 | 1080
DS18B20 | 378
MPX5100 | 81
Adafruit TSL2561 | 64.152
MCP42100 | 40.05
74hc4051 | 21.6
ads1115 | 1.2
EVAL-ADXL375Z | 5.1678
DHT22 | 81
SM-S2309B | 0
Контроллер на основе STM32F103C8T6 | 3564
HPA17A | 162
Ublox NEO-7M-000 | 180
microSDHC | 356.4
Итого | 10293.4797

## Slide 27: Масса аппарата и бюджет (элементы электроники)
Компонент | Модель | Масса, г | Размеры, мм | Стоимость, руб.
Датчик освещенности(3 шт.) | TSL2561 | 9 | 19 x 16.5 | 2392.5
Цифровой потенциометр | MCP42100 | 1 | 25 x 25 | 138
Аналоговый мультиплексор (2 шт. ) | 74hc4051 | 2 | 55 x 35 | 550
Дополнительный АЦП | ADS1115 | 4 | 50 x 15 | 183
Акселерометр | ADXL375Z | 5 | 20 x 20 | 3185
Датчик влажности | DHT22 | 5 | 25 x 10 | 588
Сервопривод | SM-S2309B | 10 | 10 x 30 x 35 | 602
Второй контроллер | STM32F103C8T2 | 8 | 55 x 25 | 313
Аккумулятор(2 шт.) | NCR18650GA | 96 | 65.1 x 18.35 | 850
Термисторы(3 шт.) | NTC 10k | 6 | ∅2 | 
Регулятор питания | RCR4001 | 4 | 36 x 28 x 4.6 | 660
GPS модуль | Ublox NEO-7M-000 | 12 | 45 x 67.5 | 1080
Пьезоэлемент | HPA17A | 3 | ∅10 | 90
Платы обязательной программы |  |  | 45 x 50 | 15000
SD карта с держателем |  | 7 | 35 x 20 | 390
Итого: |  | 172 |  | 26021.5

## Slide 28: Масса аппарата и бюджет (элементы конструкции)
Компонент | Масса, г | Стоимость, руб.
Измерительные стержни | 36 | 270
Корпус аппарата | 100 | 600
Семена | 10 | 50
Ключ-выключатель | 29 | 160
Итого: | 175 | 1080

## Slide 29
Система спасения играет важную роль в создании атмосферного зонда
Работа над ошибками

## Slide 30: Работа над ошибками
Прошлогодние ошибки | Последствия | Что мы можем сделать в этом году?
1. Нарушение графика работ | Сборка аппарата в спешке | Строгое следование графику
2. Отсутствие защитного корпуса аппарата | Запутывание строп парашюта за выступающие части конструкции | Корпус, напечатанный на 3D принтере
3. Плохо проработанная система выпуска парашюта | Неконтролируемое падение аппарата | Уделить больше внимания системе спасения

## Slide 31: Заключение
ЗДЕСЬ НУЖНЫ ФОТОГРАФИИ С ПОЛИГОНА!!!!!!!!!